| MANUAL DE UTILIZARE | Receptor digital Satelit sub marca Nagravision HSS – 1120NA |
| --- | --- |

Cuprins

1. Siguranţă/ Măsuri de protecţie

1.1. Siguranţă

1.2. Măsuri de protecţie

2. Indicaţii înainte de Utilizare

2.1. Accesorii

3. Control/Funcţii

3.1. Panoul de comandă din faţă

3.2. Panoul de comandă din spate

3.3. Telecomandă

4. Operare

4.1 Introducere

4.2 Editarea Canalului

4.3 Setarea Sistemului

4.4 Preferinţe

4.5 Setări din fabrică

4.6 Actualizare Software

4.7 Setarea Ceasului

4.8 Alte funcţii ale Telecomenzii

5. Depanare

6. Specificaţii tehnice

1. Siguranţă/Măsuri de Protecţie

1.1	Siguranţă

Citiţi manualul de utilizare înainte de montarea aparatului. Nu atingeţi prizal cu mâinile ude, căci ar putea produce un soc electric. Nu deschideţi capacul. Este periculos să atingeţi aparatul în interior. Se poate produce un soc electric. Puneţi aparatul într-un loc aerisit şi răcoros. Dacă nu utilizaţi aparatul o perioadă mai lungă de timp, scoateţi aparatul din priză. Nu utilizaţi o priză deteriorată deoarece s-ar putea produce un soc electric. Consultaţi un specialist pentru montare. Daca se întrerupe recepţia, contactati centrul local de asistenta.

1.2	Măsuri de Protecţie

Montarea aparatului Montaţi aparatul în poziţie orizontală. O montare necorespunzatoare poate deteriora aparatul. Nu aşezaţi obiecte grele pe televizor sau aparat; pot deteriora aparatul. Aşezaţi aparatul într-un loc ferit de ploaie sau stropi. Nu aşezaţi recipiente cu apă pe aparat. Mutarea aparatului de la rece la cald produce condens. Aşteptaţi decal puţin o oră înainte de a deschide aparatul, până nu este uscat complet. Nu aşezaţi aparatul în locuri: - cu vibraţii - expuse direct la soare - cu umiditate - cu temperature prea scăzute sau prea ridicate. - fără aerisire Mutarea aparatului de la rece la cald produce condens. Aşteptaţi decal puţin o oră înainte de a deschide aparatul, până nu este uscat complet.

2. Indicaţii înainte de Utilizare

2.1	 Accesorii

Accesoriile Aparatului

3. Control/Funcţii

3.1	Panoul de comandă - faţă

1 LED de Stand by: Se aprinde rosu pentru “Stand bv” şi se stinge cînd se opreşte “alimentarea”. 2 Indicator de lumină al Telecomenzii: Verde intermitent când primeşte informaţii de la telecomandă. 3 Afişare Canal (4 Cifre) - Este afişat timpul current la conectarea liniei de alimentare a receptorului. - Este afişat numărul programului după programare. 4 Senzor de distanţă: Primeşte semnalul infrarosu de la aparatul de control. 5 Power: pentru a schimba receptorul în “standby” sau “power”. 6 Meniu: pentru a deschide sau închide aplicaţia meniului. 7 Selectaţi: Pentru a activa o funcţie sau pentru a trece la nivelul următor pe meniul de hipertext sau pentru a confirma acţiunile urilizatorului. 8 - 9 CA. (</>): Pentru a schimba canalul sau poziţia cursorului pe ecranul de aplicaţie. 10 – 11 Vol. (</>): Pentru a modifica nivelul volumului sau schimba valoarea unei setări cu valoare deja-preprogramată. Vol_dn (<) poate fi folosit pentru anularea numerotării. 12 Loc pentru Cartela Smart: Introduceţi Cartela Smart în locul special pentru cartelă. 12

11 10

9

3.2	Panoul de comandă  din spate

| 4Nr. | Număr | Conector | Funcţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TV ANT IN | IEC 169-2 interior | Intrare de la antena terestră |
| 2 | RF OUT VHS 3-4 | IEC 169-2 exterior | Ieşire TV |
| 3 | AUDIO - L | RCA | Ieşire audio stangă |
| 4 | AUDIO - R | RCA | Ieşire audio dreaptă |
| 5 | VIDEO | RCA | Ieşire semnal video complet |
| 6 | S - VHS | 4P DIN | Ieşire video Y/C |
| 7 | INPUT LBN | IEC 169-24 interior | Intrare IF de la LBN la selectorul Digital |
| 8 | LOOP OUT | IEC 169-24 interior | Ieşire prin nod de la selectorul digital |

65 6 8

3.3	 Telecomandă

|  | 1 POWER: pentru a schimba receptorul în starea de “standby” sau “power”. 2 MUTE: pentru a deschide /închide sunetul. 3 Numere (0-9): pentru a selecta canalele şi ordinea canalelor sau caracterele 4 INFO.: pentru a afişa informaţiile canalului curent. 5 EPG (Manual Electronic): pentru a vizionaliza informaţiilor canalului. 6 VOLUME: pentru a modifica nivelul sunetului. 7 PROGRAM: pentru a schimba canlul. 8 MENIU: pentru a intra în meniul principal. 9 TELETEXT 10 - 11 Sus şi Jos : pentru a muta poziţia cursorului pe aplicaţie. 12 - 13 Stânga şi Dreapta : pentru a schimba valoarea unei setări cu valori deja-programate. |
| --- | --- |

V3.3	 Telecomandă

|  | 14 (OK): Pentru a selecta o funcţie sau pentru a confrima un meniu. 15 EXIT: Pentru a reveni la statutul sau meniul anterior. 16 OPT: Pentru a schimba banda audio, modul stereo/mono. 17 ROŞU: Pentru a vedea lista canalelor preferate. Pentru a adăuga un satelit în meniul de Configurare LNB. Pentru a seta meniul cu lista Canalelor. 18 VERDE: Pentru blocarea canalului în meniul cu lista canalelor. 19 GALBEN: Pentru a vedea lista Canalelor (Lista completă). Pentru a muta un canal din Lista Canalelor în Canale Preferate. 20 ALBASTRU: pentru a vedea lista Canalelor (în ordine alfabetică). Pentru a şterge un canal din Lista Canalelor şi Lista Canalelor Preferate. 21 MSG: Mesaj. 22 TV/STB: Pentru a distanţa sursa de ieşire TV între intrarea de la satelit si intrarea antenei UHF/VHF. 23 TV/R: pentru a comuta între canalele TV şi radio 23222120191817161514 |
| --- | --- |

13 12

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

3

4

6

10

12

11

2

8

5

7

9

13

21

20

19

18

17

16

15

14

14

4. Operation

4.1	 Introducere

1. Setarea Satelitului

Din moment ce receptorul Dvs. conţine informaţiile de bază ale majorităţii sateliţilor şi canalelor, puteţi recepţiona programele imediat ce aţi conectat receptorul la o sursă electrică. Însă, în funcţie de setările antenei, s-ar putea să aveţi nevoie să modificaţi informaţiile de bază ale sateliţilor şi/sau canalelor. Pentru a modifica informaţiile trebuie să:

1.	Apăsaţi MENU şi mergeţi cu cursorul pe coloana cu Instalare cu  sau şi apoi .

2.	Utilizând sau , selectaţi ‘Configuraţie LNB’ şi apăsaţi .

*Notă:  	Introduceţi parola de 4 cifre, dacă este cazul.

Parola iniţială este  ‘0000’.

3.  	Apăsaţi Roşu (butonul Colorat) şi se va adăuga un satelit.

4.  	Dacă apăsaţi , cursorul se va muta în fereastra din dreapta pentru instalarea detaliată.

5.  	Selectaţi opţiunea pe care doriţi s-o editaţi cu şi  şi schimbaţi fiecare parametru.

  - High L.O./Low L.O.: introduceţi frecvenţa oscilatorului LBN cu cifre.

  - DiseqC: Setaţi caracteristicile cutiei DiseqC, apăsând  sau

Dacă nu utilizaţi întrerupătorul, setaţi “…”

6. 	 După instalare, apăsaţi EXIT sau MENIU pentru a memora datele introduse.

  - Notă: Când schimbaţi fiecare parametru, trebuie să ştiţi care este parametrul LBN exact pentru a modifica L.O. (oscilatorul local) de frecvenţă.

  - Notă: Când schimbaţi fiecare parametru, trebuie să cunoaşteţi mediul de conectare a receptorului şi antenei  pentru a seta 22KHz şi  DiSEqC în mod corespunzător.

4.2

2. Setarea Antenei

Poziţia antenei trebuie să fie cât mai corectă pentru a recepţiona cel mai bun semnal.

1. 	Apăsaţi MENU şi mergeţi cu cursorul pe coloana cu Instalare cu  sau şi apoi  apăsaţi .

2. 	Cu  sau  selectaţi Setare Antenei şi apoi  apăsaţi .

3.	Selectaţi satelitul dorit cu  sau .

4.	Apăsaţi  să treceţi la secţiunea TP şi selectaţi TP-ul dorit cu  sau .

5.	Când satelitul şi TP-ul sunt selectate, verificaţi statul de recepţie al semnalului satelitului

| Nivel | Indică nivelul semnalului satelitului selectat |
| --- | --- |
| Calitate | Indică semnalul în raport cu zgomotul. |

3. Scanare

După ‘Setarea Antenei’, începeţi ‘Scanarea Satelitului’ sau  ‘Scanarea întregii Reţele’. Puteţi astefel obţine toate canalele in TP-urile deja-programate. Această funcţie mai este utilizată şi pentru obţinerea ultimelor informaţii ale canalelor în timpul funcţtionării receptorului. Datorită acestei fubcţii receptorul caută toate canalele disponibile şi le salvează.

1.	Apăsaţi MENU şi mergeţi cu cursorul pe coloana cu Instalare cu  sau şi apoi  apăsaţi .

2.	Cu  sau  selectaţi Scanare şi apoi  apăsaţi.

Dacă doriţi să scanaţi toţi sateliţii, selectaţi ‘Pornire scanare toată reţeaua’ şi apoi  apăsaţi .

Dacă doriţi să scanaţi doar un singur satelit, selectaţi ‘Scanarea Satelitului’ şi alegeţi satelitul pe care îl doriţi cu  sau  şi apoi  apăsaţi .

4. Editare/Scanare TP

Dacă este necesar, puteţi edita şi/sau seta anumiti TP (emiţători-receptori). după ‘Configurarea LBN’ şi   ‘Setarea Antenei’.

1. Apăsaţi MENU şi mergeţi cu cursorul pe coloana cu ‘Instalare’ cu  sau şi apoi  apăsaţi .

2. Cu  sau  selectaţi Editare/Scanare TP şi apoi  apăsaţi

3. Selectaţi  ‘Numele Satelitului’  care include TP-ul  pe care îl doriţi cu  sau .

4. Mutaţi cu ‘Frecvenţă TP’ cu  şi selectaţi TP-ul pe care doriţi să-l editaţi cu  sau .

5. Dacă doriţi să adăudaţi noul TP, introduceţi frecvenţa TP cu cifre.

6. Secelectaţi Polarizare cu şi setaţi valoarea corespunzătoare pentru TP-ul selectat cu  sau .

7. Selectaţi Indicele de Simbol şi introduceţi cu cifre valorea indicelui de simbol  pentru TP-ul selectat. ,

8. După ce aţi introdus toate valorile parametrilor TP, mutaşi la coloana SCAN cu   şi apăsaţi pentru a memora toate datele TP introduse.

9. După încheierea procesului de scanare va fi afişat primul canal pentru TP-ul scanat.

*Notă: Dacă scanarea dă eroare, verificaţi dacă aţi introdus  valorile corecte şi starea semnalului de recepţie.

10. Dacă vreţi să ştergeţi un TP, selectaţi TP-ul dorit.

11. Mutaţi la Stergeţi TP şi  apăsaţi .

*Notă: Dacă meniul cere confirmarea stergerii, apăsaţi dacă vreşi să ştergeţi şi EXIT ca să anulaţi.

5. Setarea DiSEqC

Trebuie să stiţi ce tip de întrerupătorul DiSEqC  aveţi.

1. Apăsaţi MENU şi mergeţi cu cursorul pe coloana Instalare cu  sau şi apoi  apăsaţi

2. Cu  sau  selectaţi Setare DiSEqC şi apoi  apăsaţi

3. Selectaţi tipul de DiSEqC şi pentru alt mod selectaţi Off.

4.2	Editarea Canalului

1. Canal Preferat

Puteţi seta lista cu canalele preferate.

Pentru a seta o listă cu canalele preferate, trebuie să:

1. Apăsaţi butonul  ‘ALBASTRU’ sau ‘GALBEN’.

2. Selectaţi canalul  ‘RTPi’ cu  sau .

3. Apăsaţi butonul ‘ROŞU’.

4. Sunt listate canalele preferate.

2. Modul - Listă Canale

Cu această funcţie puteţi vedea liste de canale în versiuni diferite, care vă permit să selectaşi mult mai uşor canalele.

Modul Favorit

Această funcţie este utilă când vreţi să setaţi o listă de canale preferate:

1. Apăsaţi butonul ‘ROŞU’.

2. Canalele sunt listate în ordinea preferinţelor.

Modul Alfabetic

Această funcţie este utilă când căutaţi un anume canal în liste de sute de canale.

1. Apăsaţi butonul ‘ALBASTRU’.

2. Canalele sunt listate în ordinea alfabetică.

Modul Listă Completă

Această funcţie este utilă când doriţi să vedeţi o listă de canael în ordine numerică.

1. Apăsaţi butonul ‘GALBEN’.

2. Canalele sunt listate în ordinea numerică.

4.4

3. Blocarea Canalului

Acest meniu vă ajută să protejaţi copiii de la vizionarea programelor necorespunzătoare vârstei lor.

1. Selectaţi modul ‘Listă Canale’ sau ‘Canale Preferate’.

2. Selectaţi canalul pe care doriţi să-l blocaţi şi apăsaţi butonul ‘VERDE’.

3. Apăsaţi ‘EXIT’ penru realizare.

4. Nu veţi putea viziona programul canalului/lelor blocate fară introducerea parolei.

5. Dacă doriţi să anulaţi blocarea, mergeţi în lista canalelor şi apăsaţi butunul  ‘VERDE’.

4.3	Setarea Sistemului

1. Setarea Limitei de Vârstă

Acest sub-meniu vă permite să setaţi vîrsta pentru blocarea canalului şi vă protejaţi copiii de la vizionarea unuor programe necorespunzătoare vârstei lor.

1. Apăsaţi ‘Meniu’ şi ‘Setare Sistem’.

2. Selectaţi Contro Părinţi şi apăsaţi

3.Introduceţi parola de 4 cifre.

*Notă: Parola iniţială este ‘0000’ .

4. Selectaţi ‘Limita de Vârstă’.

5. Selectaţi vârsta dorită.

*Notă : ‘Limita de Vârstă’ se poate aplica numai pentru semnalul care poartă informaţia cu limitarea de vârstă.

| --- | Fără limită de vârstă |
| --- | --- |
| 8 | Fără introducerea parolei, programele sunt restricţionate pentru copii sub 8 ani. |
| 12 | Sub 12 ani |
| 15 | Sub 15 ani |
| 18 | Sub 18 ani |

2. Securitate (Editarea blocării canalului şi Instalarea blocării)

* Notă: Parola iniţială este ‘0000’.

| DA | Când procesaţi ‘Editare Canal’ şi ‘Instalare’ din Meniul Principal, receptorul vă va cere parola. Dacă introduceţi o parolă greşită, nu veţi putea trece la altă funcţie. |
| --- | --- |
| NU | Nu introduceţi parola în timpul procesării. |

3. Schimbarea Parolei

*Notă: Parola iniţială este ‘0000’.

*Notă: dacă uitaţi parola, vă rugăm să consultaţi magazinul de unde aţi cumpărat receptorul sau cel mai apropiat dealer.

4. Informaţii Sistem

Puteţi consulta ultimele informaţii despre receptor precum versiunea software şi hardware a receptorului.

1. Apăsaţi ‘Meniu’ ‘Setare Sistem’.

2. Selectaţi ‘Informaţii Sistem’ şi apăsaţi

5. Caretela Smart

Puteţi verifica informaţiile Cartelei Smart precum Versiune CA, număr de ordine şi statut.

1. Apăsaţi ‘Meniu’ ‘Setare Sistem’.

2. Selectaţi ‘Cartela Smart’ şi apăsaţi

4.4	Preferinţe

1. Ora Locală

Puteţi seta ora locală a receptorului Dvs.

1. Apăsaţi ‘Meniu’ şi ‘Preferinţe’.

2. Selectaţi ‘Ora Locală’ cu  sau .

3. Schimbaţi Ora Locală cu  sau .

*Notă : Fără setarea orei locale, funcţia ‘CEAS’ nu poate fi utilizată.

2. Salvare Ora de Vară

*Notă : Fără setarea orei locale, această funcţie nu este funcţională.

| DA | Activaţi funcţia de salvare ora de vară. Ceasul se mută automat cu o oră înainte. |
| --- | --- |
| NU | Dezactivaţi funcţia de salvare ora de vară. Ceasul se mută automat cu o oră înapoi. |

3. Fomat Imagine

Acest sub-meniu vă permite să selectaţi formatul imaginii televizorului Dvs. la 4:3 sau 16:9, după preferinţe.

| 4 x 3 | Când televiyorul Dvs. este 4:3. |
| --- | --- |
| 16 x 9 | Când televiyorul Dvs. este 16:9. |
| Auto | Se schimbă automat pe flux. |

4. Setarea Ecranului

Puteţi selecta modul de afişare a semnalului de la satelit.

| P/S | Când setaţi limitele ecranului din Pan/Scan pentru semnalul de la satelit (pentru semnal pentru program 16 x 9) |
| --- | --- |
| L.Box | Puteţi viziona pe ecran împărţit 16 x 9 prin reducerea mărimii originale pe vertical sau orizontal. |

*Notă: 1. Dacă selectaţi ‘L.Box’, ecranul poate fi deformat. Părţile de sus şi de jos ale ecranului se vor bloca cu benzi negre.

2. Funcţia ecran este utilă când primiţi un semnal de 16 x 9 cu un televizor cu format 4 x 3.

5. Setare Ieşire nr. Canal cu Modulator RF

Puteţi selecta numărul canalului (3 sau 4) pentru ieşire Modulator RF.

4.5	Setări din Fabrică

Utilizând această funcţie, receptorul va reveni la parametrii iniţiali.

1. Apăsaţi MENU şi mergeţi cu cursorul pe coloana cu ‘Instalare’ cu  sau şi apoi  apăsaţi .

2. Cu  sau  selectaţi ‘Setări din Fabrică’ şi apoi  apăsaţi

3. Când meniul vă solicită spă confirmaţi resetarea, apăsaţidaă dorăţi să resetaţi ţşi EXIT dacă vreţi să nu resetaţi.

4.7

4.6	Actualizare Software

Funcţia Descărcare în direct permite utilizatorului să descarce şi să actualizeze noi programe de pe satelit.

1. Apăsaţi MENU şi mergeţi cu cursorul pe coloana cu ‘Setare Sistem’ cu  sau şi apoi  apăsaţi .

2. Selectaţi ‘Informaţii Sistem’ şi apoi  apăsaţi

3. Selectaţi ‘Actualizare Sistem’  şi apăsaţi.

(MENIU ‘Setare Sistem’ ‘Actualizare Software’

şi directorul MENIU ‘Instalare’ ‘Actualizare Software’ este aceeaşi funcţie.)

4. Pentru a începe să primiţi date prin satelit , apăsaţi pe ‘Start’.

5. Durează doar câteva minute să căutaţi grupul de programe şi canalul descărcat.

Treceţi la următorul Meniu dacă aţi reuşit să găsiţi informatiile necesare.

4.9 4.9

4.7	Setarea Ceasului

Puteţi pre-seta ceasul on/off al receptorului Dvs.

Puteţi înregistra programe pe VCR, când nu sunteţi acasă.

1. Apăsaţi MENIU şi Ceas cu  sau .

*Notă: Dacă nu aţi setat ora locală, această funcţie nu este operaţională.

2. Apăsaţi sau pentru a selecta ‘#Ceas (număr)’ pe care doriţi să-l selectaţi şi apăsaţi .

3. Stabiliţi Tipul CA, prin selectarea TV sau RADIO cu  sau .

4. Selectaţi Numărul CA cu  sau şi introduceţi numărul canalului cu cifre sau cu  sau .

5. Introduceţi Ora de Pornire pentru deschiderea receptorului.

6. Introduceţi  Ora de Oprire pentru închiderea receptorului.

7. Slectaţi Statut şi setaţi DA/NU cu  sau .

*Notă:	1. Fără aplicarea STATUTULUI (ON), Ceasul nu funcţionează.

2. Dacă se introduce o oră anterioară orei curente, Ceasul nu funcţionează.

4.8	Alte funcţii ale Telecomenzii

1. Schimbarea din TV în RADIO

Puteţi utilize acest meniu când schimbaţi un canal TV în canal RRadio şi invers.

1. Apăsaţi ‘TV/RADIO’.

2. Când ascultaţi un canal de radio, pe tabloul de comandă din faţă va apărea ‘r001’.

2. Schimbarea din TV în SAT

Această funcţie este utilizată pentru recepţionarea semnalului prin modulatorul RF.

Dacă apăsaţi‘TV/SAT’, calea de recepîionare a semnalului se schimbă în Modulator RF.

3. EPG (ManualElectronic de Programe)

Puteţi verifica informaţiile canalului pe canalele emiţătorului - receptor pe care îl vizionaţi.

1. Apăsaţi ‘EPG’ şi va apărea următorul meniu.

*Notă: 	1. Puteţi verifica ora locală, numele canalului şi informaţii pe scurt ale programului curent.

2. Dacă nu aţi setat ora locală în secţiunea “Parametrii Sistemului”, EPG poate funcţiona necorespunzător.

3. Informaţia EPG este transmisă prin satelit de la furnizorii de servicii. În cazul în care canalul nu poartă nici o informaţie EPG,      ]această funcţie poate funcţiona necorespunzător.

2. Selectaţi Canalul cu  sau .

Puteţi vedea informaţia programului curent sau următor pentru canalul selectat.

4. Subtitrare/Audio

Puteţi modifica subtitlul sau statutul/starae audio a canalului curent.

1. Apăsaţi ‘OPT’ şi fereastra corespunzătoare de subtitle şi audiova apărea pe ecran.

Fiecare parametru se compune din:

| Track | (Audio track#) al (tuturor traiectoriilor disponibile în acest program.) |
| --- | --- |
| Mod | Stereo, Mono Left , Mono Right |
| Subtititrare | (Subtitrare limbă#) al (toate subtitrările disponibile în acest program.) |

*Notă : Aceşti parametri de subtitrare şi audio sunt funcţionali numai dacă canalul de recepţie suportă aceste funcţii.

229

5.	Canal / Informaţii

Sunt afişate informaţii pe scurt, precum: tipul canalului curent, nume, ora locală de pornire/oprire, informaţii utile, ora curentă, canalu preferat, modul Audio şi ID Audio.

1. Apăsaţi ‘i’ şi se va deschide bara cu informaţii.

*Notă: Dacă nu aveţi nici o informaţie:

- Verificaţi dacă setarea ceasului este corectă.

- Informaţia nu este trimisă de furnizorul de servicii.

5.	Depanare

| Problemă | Cauză posibilă | Soluţia problemei |
| --- | --- | --- |
| Dacă aţi uitat codul PIN |  | Contactaţi Furnizorul de Servicii |
| Setarea Orei este greşită | Ora nu este setată correct. | Modificaţi ora din Meniu. |
| Dacă nu se aprinde LED-ul de pe panoul de comandă din faţă/Nu are curent | Ştecherul nu este corect conectat la priză. | Conectaţi correct stecherul la priza de alimentare. |
| Nu apare nici o imagine pe ecran. | Receptorul este în standby. | Deschideţi receptorul [ON]. |
|  | Ieşirea AV nu este bine conectată la ieşirea video TV. | Verificaţi şi, dacă este cazul, conectaţi corect. |
|  | Incorectă ieşire video sau a canalului selectată pe TV. | Verificaţi şi, dacă este cazul, corectaţi. |
| Fără sunet | Mufa audio conectată incorrect. Nivelul volumului 0. Funcţia ‘Fără sonor’ activată. | Verificaţi conectarea şi corectaţi. Măriţi volumul televizorului. Apăsati butonul Mute. |
| Închiderea din Telecomandă nu funcţionează corect. | Baterii terminate sau incorect puse. | Îndreptaţi telecomanda spre receptor. Înlocuiţi bateriile sau introduceţi-le corect. |
| Calitatea proastă a imaginii. | Semnal prea slab. | Verificaţi intensitatea semnalului în meniul [Instalare], verificaţi cablul de semnal din LNB. |
| Cartela smart nu funcţionează. | Cartela Smart nu este instalată corect. | Verificaţi dacă cartela Smart a fost corect introdusă. |
| Capacităţile Sistemului | Sistem complet DVB-S (QPSK) |  |
| Intrare LBN/Selector | Conector | IEC 169-24, interior |
|  | Interval Frecvenţă de ieşire. | 950-2150MHz |
|  | Nivel Semnal | -65dBmV~-25dBmV |
|  | Furnizare LBN | 14/18, max 400mA |
|  | Întrerupător LBN | 22KHz |
|  | DiSEqC | Ver. 1.0 şi 1.2 Compatibil |
| Demodulator | Front end | QPSK |
|  | Indice Simbol | 2Msps~45Msps |
|  | Inversie Spectrală | Conversie Auto |
| Resurse sistem | Procesor | Procesor 32bit (81MHz) |
|  | SDRAM | 8Mbyte |
|  | FLASH | 2Mbyte |
|  | EEPROM | 2Kbyte |
| Decodor Video | MPEG 2 | Profil Principal@Nivel Principal |
|  | Nivel Date | Până la 15M bits/s |
|  | Rezoluţie | 720 x 576 |
|  | Format Video | PAL |
|  | Format Imagine | 4:3, 16:9 |
| Audio MPEG | MPEG 1 layer 1 & 2 |  |
|  | Tip | Mono, Dual mono, Streo, Îmbinare Streo |
|  | Cote model | 32, 44,1 şi 48KHz |
| Telecomandă | Cod | NEC-IR |
|  | Condiţii de operare | Până la 7 metri |
| Alimentare electrică | Consum | 30W |
|  | Voltaj | 90V – 250V |
|  | Frecvenţă | 47Hz – 63Hz |
| Conectori al panoului de comandă -spate | Video out (CVBS) | 1 x RCA |
|  | Video out (Y/C) | S- VHS (4P Din) |
|  | Audio L/R | 2 x RCA |
|  | Intrare selector digital | IEC 169 – 24, interior |
|  | Selector digital prin-nod | IEC 169 – 24, interior |
|  | Intrare antenă terestră | IEC 169 -2 |
|  | Ieşire modulator RF | IEC 169 -2 (tip PAL- G TV, VHS CA3/4) |
| Specificaţii fizice | Mărime (W X H X D) | 260 x 52 x 235(mm) |
|  | Greutate(netă) | 2,3kg |